## Slide 1
Sábado - xx/0x/2026
10:30 horas
Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos Sec X
Nombre del tutor

## Slide 2
Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos
Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala
Arquitectura y organización VNA

## Slide 3
Agenda
Recursos
Tecnologías RISC/CISC
Memoria Principal y Secundaria
Tarjetas de red, routers, switches, AP's, etc
HW de seguridad (firewall, etc)
Vídeo aquí
¿Dudas ?
Quizz

## Slide 4
Competencias
Clasifica los distintos tipos de hardware de procesamiento, almacenamiento y comunicación mediante la identificación de tecnologías como RISC/CISC, memorias, dispositivos de red y buses para diferenciar sus funciones dentro de un sistema computacional

## Slide 5
Arquitectura vs Organización
  Arquitectura de Computadoras: Se refiere a los atributos visibles para el programador, es decir, aquellos aspectos que tienen un impacto directo en la ejecución lógica de un programa (conjunto de instrucciones, número de bits para representar datos, mecanismos de E/S).
  Organización de Computadoras: Se refiere a las unidades operacionales y sus interconexiones que realizan las especificaciones arquitectónicas (señales de control, interfaces entre la computadora y periféricos, tecnología de memoria).

## Slide 6
Tecnologías RISC
RISC (Reduced Instruction Set Computer) es una filosofía de diseño de procesadores que utiliza un conjunto simplificado de instrucciones. Cada instrucción ejecuta operaciones básicas en un solo ciclo de reloj.
Características principales:
  Instrucciones de tamaño fijo
  Formato de instrucción uniforme
  Solo las instrucciones LOAD y STORE acceden a memoria
  Numerosos registros de propósito general
  Pipeline eficiente

## Slide 7
Tecnologías RISC
Elementos que caracterizan RISC:
  Conjunto de Instrucciones Reducido:
  Típicamente menos de 100 instrucciones
  Operaciones simples (ADD, SUB, LOAD, STORE)
3. Pipeline Profundo:
  Permite ejecutar múltiples instrucciones simultáneamente
  Mayor throughput
2. Arquitectura Load/Store:
  Operaciones aritméticas solo en registros
  Acceso a memoria solo mediante LOAD/STORE
4. Gran Banco de Registros:
  32 o más registros de propósito general
  Reduce accesos a memoria

## Slide 8
Tecnologías RISC
Ejemplos de Procesadores RISC:
  ARM (Advanced RISC Machine):
    Usado en smartphones, tablets
    Apple M1/M2/M3, Qualcomm Snapdragon
    Eficiencia energética superior
2. MIPS:
    Routers, sistemas embebidos
    PlayStation 1 y 2
3. RISC-V:
    Arquitectura open-source
    Creciente adopción en IoT y servidores
Caso de estudio: El procesador Apple M1 logra un rendimiento excepcional con bajo consumo energético gracias a su arquitectura ARM RISC.

## Slide 9
Tecnologías CISC
CISC (Complex Instruction Set Computer) es una filosofía de diseño que utiliza un conjunto amplio de instrucciones complejas. Una sola instrucción puede realizar múltiples operaciones de bajo nivel.
Características principales:
  Instrucciones de longitud variable
  Múltiples modos de direccionamiento
  Instrucciones pueden acceder directamente a memoria
  Menor número de registros
  Instrucciones complejas que realizan múltiples operaciones

## Slide 10
Tecnologías CISC
Elementos que caracterizan CISC:
  Conjunto de Instrucciones Extenso:
    Cientos de instrucciones diferentes
    Instrucciones especializadas para tareas específicas
  Instrucciones de Longitud Variable:
    Desde 1 byte hasta 15+ bytes
    Mayor complejidad en decodificación
  Múltiples Modos de Direccionamiento:
    Directo, indirecto, indexado, relativo, etc.
    Flexibilidad en acceso a datos
  Microcódigo:
    Instrucciones complejas se descomponen internamente
    Traduce instrucciones CISC a micro-operaciones

## Slide 11
Tecnologías CISC
Ejemplos de Procesadores CISC:
  Intel x86/x64:Core i3/i5/i7/i9
    Xeon para servidores
    Dominante en PCs y laptops
  AMD x86/x64:
    Ryzen (consumo)
    EPYC (servidores)
    Compatible con Intel x86
Ventajas: Código más compacto, compatibilidad hacia atrás.
Desventajas: Mayor consumo energético, complejidad de diseño.
Caso de estudio: Intel Core i9 utiliza arquitectura CISC pero internamente convierte instrucciones complejas a micro-operaciones tipo RISC, logrando lo mejor de ambos mundos.

## Slide 12
Memoria Principal
La Memoria Principal o RAM (Random Access Memory) es el componente de almacenamiento volátil de acceso directo donde se almacenan temporalmente los programas y datos que están siendo utilizados activamente por el procesador.
Características:
  Volátil (pierde datos al apagar)
  Acceso aleatorio rápido
  Trabaja directamente con la CPU
  Mayor costo por GB que almacenamiento secundario

## Slide 13
Memoria Principal
Elementos de la Memoria Principal:
  Tecnologías:
    DRAM (Dynamic RAM): Necesita refresh constante, más densa
    SRAM (Static RAM): Más rápida, usada en caché, más costosa
  Jerarquía de Caché:
    L1 Cache: 32-64 KB por core, más rápida (~1 ns)
    L2 Cache: 256 KB-1 MB por core (~3-10 ns)
    L3 Cache: 8-64 MB compartida (~10-20 ns)
    RAM: GB de capacidad (~50-100 ns)
  Tipos de RAM:
    DDR4: 2133-3200 MHz
    DDR5: 4800-6400+ MHz
    Mayor ancho de banda y eficiencia energética

## Slide 14
Memoria Principal
Casos Prácticos:
  Gaming:
    16-32 GB DDR4/DDR5
    Latencias bajas (CL14-CL16)
    Dual/Quad channel
  Servidores:
    64-512 GB ECC RAM
    Corrección de errores
    Alta confiabilidad
  Workstations:
    32-128 GB
    Alta frecuencia para renderizado
Ejemplo de cálculo: Ancho de banda DDR5-5600: 5600 MT/s × 8 bytes = 44.8 GB/s por canal

## Slide 15
Memoria Secundaria
La Memoria Secundaria es el almacenamiento no volátil de largo plazo para datos y programas. Retiene información incluso sin energía eléctrica.
Características:
  No volátil (persistente)
  Mayor capacidad
  Menor velocidad que RAM
  Menor costo por GB
Tipos principales:
  HDD (Hard Disk Drive)
  SSD (Solid State Drive)
  NVMe (Non-Volatile Memory Express)

## Slide 16
Tecnologías de Almacenamiento:
  HDD (Mecánico):
    Platos magnéticos giratorios
    Cabezales de lectura/escritura
    Velocidad: 80-160 MB/s
    Capacidad: hasta 20 TB
    Latencia: 5-10 ms
Memoria Secundaria
  NVMe SSD:Conexión PCIe directa
    PCIe 3.0: hasta 3,500 MB/s
    PCIe 4.0: hasta 7,000 MB/s
    PCIe 5.0: hasta 14,000 MB/s
    Latencia: <100 μs
  SSD SATA:
    Memoria flash NAND
    Interfaz SATA III (6 Gbps)
    Velocidad: 500-550 MB/s
    Sin partes móviles

## Slide 17
Memoria Secundaria
Aplicaciones por Tipo:
  HDD:
    Almacenamiento masivo económico
    Backups y archivos
    NAS (Network Attached Storage)
    Ejemplo: Seagate IronWolf 12 TB para NAS
  SSD SATA:
    Upgrade de laptops antiguas
    Sistema operativo en equipos legacy
    Ejemplo: Samsung 870 EVO
  NVMe:
    Gaming de alto rendimiento
    Edición de video 4K/8K
    Workstations profesionales
    Ejemplo: Samsung 990 PRO, WD Black SN850X
Caso de estudio: Un editor de video reduce tiempo de renderizado de 45 min a 15 min al migrar de HDD a NVMe.

## Slide 18
Dispositivos de Red - Tarjeta de Red
La Tarjeta de Red (NIC - Network Interface Card) es el hardware que permite la conexión de un dispositivo a una red.
Tipos:
  Ethernet (Cableada):RJ45 conectores
    Velocidades: 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, 10 Gbps
    Mayor estabilidad y velocidad
Componentes:
    Chip controlador
    Puerto físico o antenas
    MAC Address único
    Buffer de memoria
  WiFi (Inalámbrica):
    Estándares: 802.11n, ac, ax (WiFi 6), be (WiFi 7)
    Frecuencias: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    Velocidades teóricas: hasta 46 Gbps (WiFi 7)

## Slide 19
Dispositivos de Red - Switches
Un Switch es un dispositivo de red de Capa 2 (Enlace de Datos) que conecta múltiples dispositivos en una red local y dirige el tráfico basándose en direcciones MAC.
Tipos:
  Switches No Administrables:
    Plug and play
    Sin configuración
    Uso doméstico/SOHO
  Switches Administrables:
    VLANs
    QoS (Quality of Service)
    Port mirroring
    Seguridad avanzada
Estructura:
  Múltiples puertos Ethernet (8, 16, 24, 48+)
  Tabla CAM (Content Addressable Memory)
  ASIC para conmutación rápida
  Backplane de alta velocidad

## Slide 20
Dispositivos de Red - Routers
Dispositivo de Capa 3 (Red) que interconecta diferentes redes y enruta paquetes basándose en direcciones IP.
Funciones:
  Enrutamiento entre redes
  NAT (Network Address Translation)
  Firewall básico
  DHCP server
  Gateway predeterminado

## Slide 21
Dispositivos de Red - AP’s
Dispositivo que crea redes inalámbricas, permitiendo conexión WiFi a una red cableada.
Características de AP empresariales:
  Múltiples SSID
  Roaming entre APs
  PoE (Power over Ethernet)
  Gestión centralizada
  Handoff inteligente

## Slide 22
Dispositivos de Red - Firewall
Un Firewall es un sistema de seguridad que monitorea y controla el tráfico de red entrante y saliente basándose en reglas de seguridad predeterminadas.
Tipos:
  Firewall de Software:
    Instalado en sistemas operativos
    Windows Defender Firewall, iptables
    Protección por host
  Firewall de Hardware:
    Dispositivo dedicado
    Protección perimetral
    Mayor rendimiento
  Next-Generation Firewall (NGFW):
    Inspección profunda de paquetes (DPI)
    IPS/IDS integrado
    Control de aplicaciones
    Filtrado de URLs
    Prevención de malware

## Slide 23
Dispositivos de Red - Firewall
Componentes:
  Motor de inspección de paquetes
  Base de datos de reglas
  Sistema de logging
  Interfaces de red múltiples

## Slide 24
Hardware de Seguridad - Otros Dispositivos
Dispositivos Complementarios:
  IDS/IPS (Intrusion Detection/Prevention System):
    Detecta y previene ataques
    Análisis de patrones
    Ejemplos: Snort, Suricata
  VPN Appliances:
    Túneles cifrados
    Acceso remoto seguro
    Site-to-site VPN
  HSM (Hardware Security Module):
    Gestión de claves criptográficas
    Aceleración criptográfica
    Cumplimiento normativo (PCI-DSS)
  UTM (Unified Threat Management):
    Firewall + Antivirus + IPS + VPN
    Solución todo-en-uno
    Ejemplo: Sophos XG

## Slide 25
Buses del Sistema
Los Buses son rutas de comunicación compartidas que interconectan los componentes del sistema informático, permitiendo la transferencia de información.
Tipos de transferencia:
  Datos
  Direcciones de memoria
  Señales de control
Características:
  Ancho de bus (bits paralelos)
  Velocidad de reloj
  Protocolo de comunicación
  Arbitraje de acceso

## Slide 26
Buses de Datos
El Bus de Datos transporta la información real (datos e instrucciones) entre componentes.
Características:
  Bidireccional: Datos fluyen en ambas direcciones
  Ancho: 8, 16, 32, 64, 128 bits
  Determina capacidad de procesamiento:
    Procesador de 64 bits = bus de datos de 64 bits
    Puede transferir 8 bytes simultáneamente
Fórmula de transferencia: Tasa de transferencia = (Ancho del bus × Frecuencia) / 8 Ejemplo: 64 bits × 3.2 GHz = 25.6 GB/s

## Slide 27
Bus de Direcciones
El Bus de Direcciones transporta las direcciones de memoria donde se encuentran los datos que se desean leer o escribir.
Características:
  Unidireccional: Solo la CPU envía direcciones
  Determina espacio de direccionamiento:
    n líneas = 2^n ubicaciones de memoria
    32 bits = 4 GB (2^32 bytes)
    64 bits = 16 Exabytes (2^64 bytes)
Limitación: Sistemas de 32 bits solo pueden direccionar ~3.5 GB de RAM útil

## Slide 28
Bus de Control
El Bus de Control transporta señales de control y sincronización para coordinar las operaciones del sistema.
Señales principales:
  Señales de interrupción:
    IRQ (Interrupt Request)
    NMI (Non-Maskable Interrupt)
  Señales de temporización:
    CLK (Clock) - sincronización
    RESET - reinicio del sistema
    READY - dispositivo listo
  Señales de arbitraje:
    Bus Request (BR)
    Bus Grant (BG)
    Control de acceso DMA
  Señales de lectura/escritura:
    MEMR (Memory Read)
    MEMW (Memory Write)
    IOR (I/O Read)
    IOW (I/O Write)

## Slide 29
Características:
  Principalmente unidireccional (CPU → dispositivos)
  Algunas señales bidireccionales (interrupciones)
Bus de Control

## Slide 30
Conceptos clave aprendidos
  RISC vs CISC: Convergencia moderna hacia arquitecturas híbridas
  Jerarquía de Memoria: Crucial para rendimiento - balance velocidad/capacidad/costo
  Almacenamiento: NVMe revoluciona velocidades, HDD sigue vigente para capacidad
  Redes: Switches y routers forman la columna vertebral de comunicaciones
  Seguridad: Hardware dedicado esencial en entornos empresariales
  Buses: Evolución de paralelo a serial para mayores velocidades

## Slide 31
Colaboración
La colaboración es fundamental en el ámbito tecnológico, donde la interconexión entre dispositivos, sistemas y personas requiere trabajo en equipo, comunicación efectiva y apoyo mutuo. Al estudiar componentes como redes, memorias, arquitecturas de hardware y sistemas de seguridad, los estudiantes deben reconocer la importancia de construir soluciones conjuntas, compartir conocimientos y contribuir activamente en entornos colaborativos.

## Slide 32
Referencias
Libros Recomendados:
  "Computer Organization and Design" - Patterson & Hennessy
  "Computer Architecture: A Quantitative Approach" - Hennessy & Patterson
Recursos Online:
  AnandTech (análisis de hardware)
  Tom's Hardware (reviews y benchmarks)
  Documentación de fabricantes (Intel, AMD, ARM)

## Slide 33
Ejemplo práctico
  Usuario abre archivo
de video (5 GB)
2. CPU envía dirección
por bus de direcciones
3. SSD NVMe lee
datos vía PCIe 4.0 (7 GB/s)
4. Datos fluyen por
bus de datos a RAM
5. CPU procesa y envía
a GPU vía PCIe x16
6. GPU renderiza en
monitor
Tiempo estimado: ~1 segundo para carga inicial

## Slide 34
¡Gracias por su atención!
RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA